Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Z uwagi na konieczność dokonania oceny ofert pod kątem spełniania minimalnych wymagań technicznych, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu.

Zamawiający nie dopuszcza w odniesieniu do sprzętu zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak” w polach, gdzie zaznaczono „proszę podać dokładną wartość”.

| 1. KOMPUTERY TYPU LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM – 71 sztuk |
| --- |
| 1a. Laptop z systemem operacyjnym (laptop ucznia) – 66 sztuk Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych do zastosowań edukacyjnych dla placówek edukacyjnych: Pracownia 1: SP w Brzezinach– 16 komputerów ucznia Pracownia 2: SP w Szczekarkowie – 11 komputerów ucznia Pracownia 3: SP w Annoborze – 12 komputerów ucznia Pracownia 4: SP w Łucce– 27 komputerów ucznia |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka matowa lub antyrefleksyjna Anti-Glare; rozdzielczość HD: 1920x1080 (16:9). |  |
| Wydajność/ Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3500 punktów w teście Passmark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance, według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark http://www.cpubenchmark.net/laptop.html z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest jako załącznik 9 do SIWZ). Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert. | wymagane podanie producenta i modelu procesora |
| Chipset | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |  |
| Obudowa | Wykonana z tworzywa sztucznego lub innego trwałego materiału kompozytowego. Zawiasy metalowe. Dopuszczalne ciemne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. Nie dopuszcza się białego, kremowego lub innego jasnego. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 1x4 GB z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB. Rodzaj pamięci: DDR4, 2133MHz. 1 slot wolny |  |
| Dysk twardy | Min. 1000 GB HDD |  |
|  | Dysk twardy musi zawierać partycję recovery, umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana, wykorzystująca pamięć RAM systemu. Dopuszczalne: karta dedykowana. Karta/y obsługujące funkcje: OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12. Karta graficzna osiągająca min. 1200 pkt w testach PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/ ) Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark - G3D Mark wymaganego wyniku dla karty graficznej winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark https://www.videocardbenchmark.net/ z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest jako załącznik 10 do SIWZ). Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark - G3D Mark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark - G3D Mark z dnia otwarcia ofert. | wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe (wbudowane) | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready) - WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza (wbudowane) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 2 x USB 3.0 (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.1 Type-C Gen.1 1 x VGA 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1 x HDMI 1 x zasilanie DC-in Dopuszcza się rozwiązanie typu 1 x USB 3.1 Type-C Gen.1 (zasilanie DC-in) i w takim wypadku nie wymaga dodatkowego portu: 1 x zasilanie DC-in. Wymagana liczba portów i złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Wydzielona klawiatura numeryczna. Klawiatura typu CHICLET. |  |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka - w komplecie z laptopem mysz przewodowa podłączana pod USB |  |
| Kamera | Wbudowana, 720p HD |  |
| Napęd optyczny (wbudowany) | Nagrywarka DVD +/- RW |  |
| Bateria | Litowo-jonowa, czas pracy min. 360 minut według karty katalogowej producenta. |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W. |  |
| Waga i wymiary | - waga max do 2400g z baterią i napędem optycznym, - wymiary (maksymalne): 390 (szerokość) x 270 (głębokość) x 32 (wysokość) mm |  |
| Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika - złącze typu Kensington Lock - zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted - Platform Module (TPM v2.0) działający niezależnie od wersji BIOS |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada: Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy lub producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001 lub normy równoważnej – przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą lub normą równoważną. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: - pełna integracja z domeną MS Windows opartą na serwerach MS Windows 2012 w zakresie autoryzacji; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - interfejs użytkownika dostępny do wyboru w języku polskim i angielskim. Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach. Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania. W cenę należy wliczyć instalację oraz konfigurację oprogramowania. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. |  |
| Inne | Stawka VAT 23% |  |
| 1b. Laptop z systemem operacyjnym (laptop nauczyciela) – 5 sztuk Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych do zastosowań edukacyjnych dla placówek edukacyjnych: Placówka 1: SP w Szczekarkowie –1 komputer nauczyciela Placówka 2: SP w Annoborze – 2 komputery nauczyciela Placówka 3: SP w Łucce –1 komputer nauczyciela Placówka 4: Przedszkole w Skrobowie –1 komputer nauczyciela |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka matowa lub antyrefleksyjna Anti-Glare; rozdzielczość HD: 1920x1080 (16:9). |  |
| Wydajność/ Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4000 punktów w teście Passmark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance, według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark http://www.cpubenchmark.net/laptop.html z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest jako załącznik 9 do SIWZ). Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert. | wymagane podanie producenta i modelu procesora |
| Chipset | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |  |
| Obudowa | Wykonana z tworzywa sztucznego lub innego trwałego materiału kompozytowego. Zawiasy metalowe. Dopuszczalne ciemne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. Nie dopuszcza się białego, kremowego lub innego jasnego. Klapa serwisowa umożliwiająca bezpośredni dostęp do dysków HDD/SSD oraz pamięci RAM, bez konieczności rozbierania obudowy. |  |
| Pamięć RAM | Min. 1x8 GB z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB. Rodzaj pamięci: DDR4, 2133MHz. 1 slot wolny |  |
| Dysk twardy | 1x 256GB SSD |  |
|  | Dysk twardy musi zawierać partycję recovery, umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana, wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) Obsługująca funkcje: OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12.. Karta graficzna osiągająca min. 830 pkt w testach PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/ ) Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark - G3D Mark wymaganego wyniku dla karty graficznej winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark https://www.videocardbenchmark.net/ z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest jako załącznik 10 do SIWZ). Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark - G3D Mark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark - G3D Mark z dnia otwarcia ofert. | wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe (wbudowane) | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready) - WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza (wbudowane) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 2 x USB 3.0 (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.1 Type-C Gen.1 1 x VGA 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1 x HDMI ze wsparciem HDCP 1 x zasilanie DC-in Wymagana liczba portów i złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Wydzielona klawiatura numeryczna. Klawiatura typu CHICLET. |  |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka - w komplecie z laptopem mysz przewodowa podłączana pod USB |  |
| Kamera | Wbudowana, 720p HD |  |
| Napęd optyczny (wbudowany) | Nagrywarka DVD +/- RW |  |
| Bateria | Litowo-jonowa, czas pracy min. 360 minut według karty katalogowej producenta. |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 50W. |  |
| Waga i wymiary | - waga max do 2400g z baterią i napędem optycznym, - wymiary (maksymalne): 390 (szerokość) x 270 (głębokość) x 32 (wysokość) mm |  |
| Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika - złącze typu Kensington Lock - zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted - Platform Module (TPM v2.0) działający niezależnie od wersji BIOS |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada: Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy lub producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001 lub normy równoważnej – przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą lub normą równoważną. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: - pełna integracja z domeną MS Windows opartą na serwerach MS Windows 2012 w zakresie autoryzacji; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - interfejs użytkownika dostępny do wyboru w języku polskim i angielskim. Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach. Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania. W cenę należy wliczyć instalację oraz konfigurację oprogramowania. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. |  |
| Inne | Stawka VAT 23% |  |

Licencje i oprogramowanie dostarczone z komputerami musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

| 2. Oprogramowanie biurowe – 130 licencji |
| --- |
| Nazwa oferowanego oprogramowania | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru(wypełnia Wykonawca) |
| Wymagania w zakresie dostaw Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wieczystej pakietu biurowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji i nośników do pobrania on-line – subskrypcji pakietu biurowego dla instytucji edukacyjnych (szkoły podstawowe/przedszkole). Oferowane Produkty muszą być produktami standardowymi – powszechnie dostępnymi na rynku (typu Commercial off-the-shelf - COTS). Zamawiający wymaga dostawy Produktów na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania dla instytucji edukacyjnych (szkoły podstawowe/przedszkole). Zamawiający samodzielnie dokona instalacji oprogramowania na posiadanych komputerach. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest dostawa Produktów spełniających następujące wymagania Licencje muszą umożliwiać wykorzystanie oprogramowania bezterminowo. Licencje dostarczanego oprogramowania muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany lub uszkodzenia sprzętu). Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Wykonawca zapewni obronę Zamawiającego z tytułu roszczeń strony trzeciej o naruszenie przez oferowany produkt prawa autorskiego w przypadku niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o roszczeniu odszkodowawczym. Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania. W poniżej części przedstawione są wymagania funkcjonalne dotyczące zamawianego oprogramowania i usług. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi katalogowej Active Directory. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 113 ze zm.), umożliwia kreowanie plików w formacie XML, wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. Automatyczne tworzenie spisów treści. Formatowanie nagłówków i stopek stron. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). Wydruk dokumentów. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zapis i edycję plików w formacie PDF. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco, Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 2016. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. Edycję poszczególnych stron materiałów. Podział treści na kolumny. Umieszczanie elementów graficznych. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. Wydruk publikacji. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory, Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, Zarządzanie kalendarzem, Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, Zarządzanie listą zadań, Zlecanie zadań innym użytkownikom, Zarządzanie listą kontaktów, Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. |  |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

| 3. Oprogramowanie antywirusowe –licencje dla komputerów w 7 pracowniach komputerowych/2 lata |
| --- |
| Nazwa oferowanego oprogramowania | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru(wypełnia Wykonawca) |
| Program antywirusowy, licencja 2 lata. Licencja dla instytucji edukacyjnych (szkoły podstawowe). Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie antywirusowe dla pracowni komputerowych, użytkowanych w siedmiu szkołach podstawowych. Licencja będzie dotyczyć: Pracownia 1: SP w Brzezinach– 16 komputerów ucznia + 1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 17 komputerów Pracownia 2: SP w Nowodworze – 12 komputerów ucznia + 1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 13 komputerów Pracownia 3: SP w Skrobowie – 24 komputery ucznia +1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 25 komputerów Pracownia 4: SP w Szczekarkowie – 11 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 12 komputerów Pracownia 5: SP w Wólce Rokickiej – 20 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 21 komputerów Pracownia 6: SP w Annoborze – 12 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 13 komputerów Pracownia 7: SP w Łucce– 27 komputerów ucznia + 1 komputer nauczyciela – licencja na minimum 28 komputerów Zamawiający samodzielnie dokona instalacji oprogramowania na posiadanych komputerach. Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania (wymagania minimalne): Pełne wsparcie programu dla oferowanego w postępowaniu programu operacyjnego, wersja programu dostępna w języku polskim, pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim. Zakres funkcjonalny programu: Antywirus i antymalware - sygnatury, heurystyka, ciągłe monitorowanie procesów i globalnej sieci zagrożeń. Zapora sieciowa z wykrywaniem i zapobieganiem włamaniom - firewall. Doradca wyszukiwania i filtrowanie stron www - potencjalnie szkodliwe strony internetowe są oznaczane w wynikach wyszukiwania, a znane złośliwe strony są blokowane. Ochrona danych - zapobiega utracie poufnych danych poprzez ustawienie filtrów, które blokują przekazywanie danych. Kontrola www i aplikacji - ogranicza lub blokuje użytkownikom dostęp do aplikacji i stron internetowych. Zdalne lub lokalne zarządzanie kwarantanną - kwarantanna jest przechowywana lokalnie, ale może być zarządzania centralnie z konsoli zarządzającej. Polityki bezpieczeństwa - można przypisać polityki bezpieczeństwa dla grup komputerów. Różne opcje instalacji - po zainstalowaniu programu na jednym komputerze, systemy niezabezpieczone są automatycznie wykrywane i można zdalnie wdrożyć ochronę na każdym z nich. Zróżnicowane uprawnienia użytkowników - mogą być tworzone wewnętrzne konta z różnymi uprawnieniami dostępu. Kontrola urządzeń i skanowanie USB. Aktualizacje produktów i sygnatur. Wybrany komputer może pełnić rolę przekaźnika, serwera proxy, ale tylko dla dystrybucji sygnatur wirusów i aktualizacji antywirusów (odciążenie łącza internetowego). Kontrola dzienników. Powiadomienia e-mail – możliwość skonfigurowania powiadomienia e-mail, aby otrzymywać je po wystąpieniu określonych zdarzeń. |  |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia

| 4. Oprogramowanie do zarządzania siedmioma pracowniami mobilnymi – 7 pracowni |
| --- |
| Nazwa oferowanego oprogramowania | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru(wypełnia Wykonawca) |
| Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie umożliwiające zarządzanie siedmioma pracowniami mobilnymi: Pracownia 1: SP w Brzezinach– 16 komputerów ucznia + 1 komputer nauczyciela Pracownia 2: SP w Nowodworze – 12 komputerów ucznia + 1 komputer nauczyciela Pracownia 3: SP w Skrobowie – 24 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela Pracownia 4: SP w Szczekarkowie – 11 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela Pracownia 5: SP w Wólce Rokickiej – 20 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela Pracownia 6: SP w Annoborze – 12 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela Pracownia 7: SP w Łucce– 27 komputerów ucznia +1 komputer nauczyciela Oferowane oprogramowanie musi zawierać możliwość instalacji łącznie 7 modułów nauczyciela oraz 122 modułów ucznia. Oprogramowanie musi być możliwe do użytkowania na zaoferowanych laptopach i w zaoferowanym systemie operacyjnym. Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej. Zamawiający samodzielnie dokona instalacji oprogramowania na posiadanych komputerach. Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania Oprogramowanie musi umożliwiać m.in.: udostępnianie uczniom informacji o temacie i celu zajęć oraz sprawdzanie listy obecności; monitorowanie ekranów komputerów uczniowskich, obsługę próśb o pomoc i inne temu podobne; monitorowanie i kontrolę dostępu do internetu; pomiar i kontrolę użytkowania aplikacji możliwość zdalnego z poziomu stanowiska nauczyciela uruchamiania aplikacji i otwierania oraz zamykania dostępnych przez przeglądarkę zasobów; dokonywania testowania i oceny postępów nauczania; ankietowania uczniów np. w celu ewaluacji zajęć; transferu plików do komputerów uczniowskich. Główne funkcje programu przy połączeniu z urządzeniami uczniów: włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera nauczyciela blokowanie lub wygaszanie ekranów urządzeń uczniów; opcja wyświetlania na komputerze ucznia informacji odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; monitorowanie aktywności wszystkich uczniów w sali lekcyjnej w pojedynczym widoku; podgląd widoku ekranu dowolnie wybranego ucznia; pokaz ekranu nauczyciela wybranym uczniom; tzw. „wirtualna tablica” - o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie; ocena uczniów w czasie rzeczywistym: ocena indywidualna oraz koleżeńska; odpowiedzi uczniów na zadane pytania w czasie rzeczywistym, z możliwością wyświetlania wyników całej klasie; komunikacja w czasie rzeczywistym (czat) pomiędzy nauczycielem a uczniami - możliwość rozpoczęcia dyskusji na czacie, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, z opcją wpisywania komentarzy i dzielenia się uwagami z resztą klasy; wysyłanie wiadomości z urządzenia nauczyciela do jednego, wybranych lub wszystkich urządzeń uczniowskich; uczeń ma możliwość dyskretnego (indywidualnego) zawiadomienia nauczyciela o potrzebie uzyskania pomocy; ocena postępów nauczania za pomocą wbudowanego modułu pytań i odpowiedzi z możliwością wielu sposobów zadawania pytań m.in. indywidualnie lub grupowo, losowania do odpowiedzi, wzajemnego oceniania uczniów, teleturnieju itp. zdalne uruchamianie lub zamykanie aplikacji bądź stron internetowych na wszystkich wybranych komputerach uczniowskich, w pojedynczym działaniu; rejestrowanie pełnej historii wykorzystania aplikacji oraz internetu dla każdego ucznia; zezwalanie na użycie tylko zatwierdzonych aplikacji lub witryn bądź proste zapobieganie otwieraniu stron zabronionych; wymuszanie włączenia filtru bezpieczeństwa w obsługiwanych wyszukiwarkach internetowych, zabezpieczające przed uzyskiwaniem niepożądanych treści w wynikach; monitorowanie klawiatur uczniowskich w czasie rzeczywistym, w tym słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez Uczniów i przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji; przydzielanie uczniom „nagród" za wykonana pracę; nauczyciel może jednorazowo dokonać transferu plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniowskich; Inne funkcjonalności: funkcja przygotowania przez nauczyciela testów, z wykorzystaniem m.in. z pytań tekstowych, obrazowych, audio i video, tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić; automatyczne podłączenie do komputerów uczniów po restarcie komputerów; zarządzanie drukarkami i innymi urządzeniami, w tym m.in.: uniemożliwienie uczniom drukowania w klasie, ograniczenie ilości drukowanych stron, autoryzacja ucznia przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania, kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki, wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który uczeń korzysta z drukarki, informacja dla nauczyciela o liczbie wstrzymanych zadań wydruku, wymagających uwagi, zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD / USB, zapobieganie tworzeniu nowych polaczeń sieciowych; zindywidualizowany rejestr uczniów; zabezpieczenia, gwarantujące poprawne i autoryzowane korzystanie z oprogramowania, w tym m.in.: użycie profili, dla ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania nauczycielskiego; weryfikacja zabezpieczeń na komputerach uczniowskich, kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie, automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera ucznia; ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodną licencją oprogramowania. |  |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia

| 5. SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I ŁADOWANIA LAPTOPÓW – 6 SZTUK Szafka na oferowane laptopy, musi posiadać funkcję ładowania baterii w trakcie ich przechowywania, służyć zarówno do przechowywania jak i łatwego przewożenia laptopów, gdyż jest wyposażona w kółka z możliwością ich blokady. |
| --- |
| 5a. Szafa do przechowywania i ładowania minimum 16 laptopów – 3 sztuki |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Budowa | Przystosowana do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda. Szafka posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do szafy jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla pojedynczego laptopa 96 x 340 x 470 mm (17´). Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Posiada uchwyty do przemieszczania po obu stronach, jest wyposażona w cztery kołka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne zabezpieczone są narożnikami gumowymi. |  |
| Liczba możliwych do przechowywania laptopów | Minimum 16 |  |
| Wymiary/budowa | Wysokość nie większa niż 160 cm, dopuszczalny układ półek dwukolumnowy lub trzykolumnowy. |  |
| Waga | Nie więcej niż120 kg (bez laptopów) |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Klasa higieniczności blatu E1 W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |
| 5b. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów na minimum 20 laptopów – 1 sztuka |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Budowa | Przystosowana do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda. Szafka posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do szafy jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla pojedynczego laptopa 96 x 340 x 470 mm (17´). Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Posiada uchwyty do przemieszczania po obu stronach, jest wyposażona w cztery kołka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne zabezpieczone są narożnikami gumowymi. |  |
| Liczba możliwych do przechowywania laptopów | Minimum 20 |  |
| Wymiary/budowa | Wysokość nie większa niż 160 cm, dopuszczalny układ półek dwukolumnowy lub trzykolumnowy. |  |
| Waga | Nie więcej niż120 kg (bez laptopów) |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Klasa higieniczności blatu E1 W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |
| 5c. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów na minimum 26 laptopów – 1 sztuka |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Budowa | Przystosowana do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda. Szafka posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do szafy jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla pojedynczego laptopa 96 x 340 x 470 mm (17´). Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Posiada uchwyty do przemieszczania po obu stronach, jest wyposażona w cztery kołka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne zabezpieczone są narożnikami gumowymi. |  |
| Liczba możliwych do przechowywania laptopów | Minimum 26 |  |
| Wymiary/budowa | Wysokość nie większa niż 160 cm, dopuszczalny układ półek dwukolumnowy lub trzykolumnowy. |  |
| Waga | Nie więcej niż120 kg (bez laptopów) |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Klasa higieniczności blatu E1 W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |
| 5d. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów na minimum 30 laptopów – 1 sztuka |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Budowa | Przystosowana do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda. Szafka posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Do szafy jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla pojedynczego laptopa 96 x 340 x 470 mm (17´). Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Posiada uchwyty do przemieszczania po obu stronach, jest wyposażona w cztery kołka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne zabezpieczone są narożnikami gumowymi. |  |
| Liczba możliwych do przechowywania laptopów | Minimum 30 |  |
| Wymiary/budowa | Wysokość nie większa niż 160 cm, dopuszczalny układ półek dwukolumnowy lub trzykolumnowy. |  |
| Waga | Nie więcej niż120 kg (bez laptopów) |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Klasa higieniczności blatu E1 W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta– minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 6. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SIECIOWE – 4 SZTUKI |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametru | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Funkcje/typ urządzenia | Wielofunkcyjne, sieciowe (praca w sieci), A4. Funkcje urządzenia: drukowanie, skanowanie, kopiowanie. Technologia druku: laserowa (elektrofotograficzna), kolorowa, w przestrzeni kolorów CMYK. |  |
| Parametry techniczne | Prędkość kopiowania formatu A4 minimum: 20 str./min. Procesor minimum: 400MHz Język drukowania minimum: PCL5, PCL6, Postscript 3 (emulacja). Funkcja druku dwustronnego w sposób automatyczny, za pomocą wbudowanego modułu dupleksu Obsługiwane protokoły minimum: TCP/IP, IPP Interfejsy minimum: USB2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T, IEEE802.11b/g/n Czas nagrzewania urządzenia maksymalnie 30 sekund. Czas wydruku pierwszej strony poniżej 14 sekund w czerni i w kolorze Środowisko systemowe Windows Vista/7/8, Server2003/2008/2012 (32bit/64bit), Mac OS i nowsze Typ skanera: urządzenie wyposażone w skaner płaski-szybowy oraz jednoprzebiegowy, automatyczny podajnik oryginałów Pojemność podajnika oryginałów minimum: 50 arkuszy Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi. Protokoły skanowania FTP, SMB, SMTP Formaty skanowania TIFF, JPEG, PDF Pamięć operacyjna RAM 256MB Obsługiwany formaty papieru A4, A5 Obsługiwana gramatura w zakresie nie mniejszym niż 60 – 160 g/m2 Obsługiwana pojemność wejściowa: wymagana pojemność wejściowa na papier minimum 250 arkuszy w konfiguracji: jedna kaseta oraz taca ręczna. Pojemność wyjściowa na papier minimum 150 arkuszy. Waga nie więcej niż: 30 kg Opcje dodatkowe: Urządzenie musi posiadać możliwość przyszłej rozbudowy pojemności wejściowej na papier o dodatkową kasetę o pojemności minimum 500 arkuszy formatu A4. Materiały eksploatacyjne: materiały dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie nie mniej niż 1000 stron A4 kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 Obciążenie min. 10000 str/mies. |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta W/w należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy lub producenta sprzętu – minimum 24 miesiące Naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. Zobowiązanie do realizacji nieodpłatnych przeglądów serwisowych, o ile są wymagane w warunkach gwarancji, należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 7. ZESTAW TABLICY INTERAKTYWNEJ – 3 KOMPLETY |
| --- |
| Przedmiotem zamówienia są zestawy tablicy interaktywnej składające się z: tablicy interaktywnej, projektora z uchwytem i okablowaniem. SP w Szczekarkowie – 1 komplet SP w Annoborze – 1 komplet SP w Łucce – 1 komplet |
| 7a. Tablica interaktywna – 3 szt. |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | Dotykowa -nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii. Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. |  |
| Obszar interaktywny | Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora co najmniej 156 cm × 116 cm (przekątna 77 cali – 195 cm). |  |
| Format tablicy | 3/4 |  |
| Waga | maksymalnie 25 kg |  |
| Obsługa tablicy / funkcjonalności | 1. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. 2. Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. 3. Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch użytkowników z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania. 4. Rozpoznawanie gestów wielodotyku, w tym: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. 5. Współpraca z systemem operacyjnym Windows 7/8/10. |  |
| Oprogramowanie tablicy | Wraz z urządzeniem dostarczyć umożliwiający wykorzystanie funkcjonalności tablicy program do przygotowywania i przeprowadzenia interaktywnych lekcji, które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po zakończeniu. Program musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera - niedopuszczalne są wyłącznie rozwiązania zdalne (chmurowe), dostępne poprzez sieć Internet. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Licencja na oprogramowanie musi obejmować co najmniej okres gwarancji urządzenia. Cechy programu: obsługa w j. polskim, biblioteka zasobów i narzędzi, narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop), integracja się z programami biurowymi, rozpoznawanie pisma odręcznego, tworzenie figur geometrycznych, linii, strzałek itp. |  |
| Wyposażenie i akcesoria montażowe | Półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania (Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zamiast pasków skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi paski z przyciskami wywołującymi dane funkcje w oprogramowaniu dostarczonym z tablicą, pod warunkiem, że w/w oprogramowanie będzie posiadało licencję wieczystą, a nie czasową), oprogramowanie na płycie CD lub w formie do pobrania on-line, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy, okablowanie i akcesoria do montażu (kable zasilające, połączeniowe, listwy maskujące, gniazdo zasilające itp.). |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Wymagane dokumenty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Inne wymagania | Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta – minimum 60 miesięcy na tablicę interaktywną. Warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. Autoryzowany przez producenta (lub innego gwaranta) serwis gwarancyjny w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej lub dokument równoważny - dokument potwierdzający należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| 7b. Projektor do tablicy interaktywnej z uchwytem i okablowaniem– 3 szt. |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | LCD lub DLP |  |
| Jasność i kontrast | Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 10000:1 |  |
| Rozdzielczość | Rozdzielczość rzeczywista : minimum 1024x768 (XGA), format matrycy 4:3 |  |
| Współpraca z tablicą | Projektor krótkoogniskowy. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80” z odległości nie większej niż 66 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji. Fokus automatyczny. Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna. |  |
| Lampa | Żywotność lampy: minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności. Typowa żywotność lampy wynikająca z przeprowadzanych testów producenta do 10000 godzin w trybie oszczędnym. |  |
| Porty wejścia/ Wyjścia: | Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack |  |
| Głośność pracy | Nie więcej niż 35 dB w trybie normalnym |  |
| Głośniki | Wbudowany, moc wbudowanego/ych głośnika/ów: minimum 15W. |  |
| Uchwyt mocujący | Uchwyt mocujący do ściany dostosowany dla oferowanego projektora. Minimalne parametry: płynne regulacje: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo. Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu; Wykonany ze stali. |  |
| Inne parametry/funkcje | - menu w j. polskim, - zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN, - filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi, - wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora, - funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru - wyłączenie wyświetlanego obrazu bez konieczności wyłączenia projektora, - automatyczne wyłączanie projektora po upływie określonego czasu, gdy nie jest on używany, - ponowne szybkie włączenie projektora bez konieczności chłodzenia lampy |  |
| Okablowanie i akcesoria | Kabel HDMI oraz kabel zasilający umożliwiający podłączenie do gniazda zasilania dostosowany do warunków montażu +- 10m. Pilot z bateriami. |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Dokument potwierdzający należy dostarczyć przed podpisaniem umowy |  |
| Gwarancja | Dostawcy lub producenta sprzętu – minimum 24 miesiące na rzutnik i lampę | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia

Zamawiający wymaga, aby dostarczone zestawy tablicy interaktywnej z rzutnikiem i okablowaniem, zostały na koszt Wykonawcy zamontowane w 3 szkołach Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych oraz z uwzględnieniem wyposażenia sal oraz wzrostu osób korzystających z tablic. Po zamontowaniu Wykonawca musi skalibrować tablicę.

| 8. DRUKARKA 3D Z ZAMYKANĄ KOMORĄ PRACY – 3 SZTUKI Przedmiotem zamówienia drukarki 3D dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku FFM/FDM. Wymiary obszaru roboczego: minimum 20 x 20 x 20 cm. Komora robocza szczelnie zamknięta. Materiał wydruku typu ABS, PLA. Średnica filamentu 1,75mm, możliwość używania filamentów dowolnego producenta. Rozdzielczość / tryby drukowania: od 100 do 400 mikronów, Średnica dyszy min. 0,4mm. Komunikacja minimum USB 2.0 / Wi-Fi. Możliwość wysyłania plików do druku przez sieć lokalną. Wymagania systemowe: MSWindows 7/8/10, MAC OSX 1.08 lub nowszy. Oprogramowanie zintegrowane z urządzeniem, powinno pozwalać na używanie wszystkich jego funkcji. Wbudowany skaner, min. 15 x 15 cm, dokładność skanowania 0,25 mm. Waga maks. 30 kg Zasilanie: sieciowe, 230V 50-60Hz. W zestawie: okablowanie, instrukcja w języku polskim. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Inne | Stawka VAT 0% (zakup dla szkół) |  |

| 9. KAMERA CYFROWA Z OPRZYRZĄDOWANIEM I STATYWEM – 3 SZTUKI. Przedmiotem zamówienia są kamery ze statywem dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent kamery | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model kamery | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Producent/typ/model statywu | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| KAMERA: Zbliżenie optyczne: min. 20 x Stabilizator obrazu: optyczny Rozdzielczość min. 12 Mpix Jakość zapisu: Full HD (1080p) Dźwięk: Dolby Digital 5.1 INFORMACJE DODATKOWE Zapis na kartach pamięci: karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC Wielkość ekranu LCD: 3", ekran dotykowy Menu w języku polskim: tak Wi-Fi: tak Wyjście HDMI oraz złącze USB 2.0 lub nowsze. Kolor obudowy: ciemny lub srebrny, niedopuszczalny biały lub kremowy. Waga (bez baterii) maks. 400 g. Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel HDMI, kabel USB, karta gwarancyjna, oprogramowanie, zasilacz sieciowy, torba do przechowywania/przenoszenia kamery, karta pamięci wielkości min. 64 GB, umożliwiająca zapis na oferowanej kamerze. STATYW: Statyw posiadający głowicę umożliwiająca montaż oferowanej kamery za pomocą szybkozłączki. Głowica wyposażona w poziomicę. Statyw 3-sekcyjny, aluminiowy lub kompozytowy, po złożeniu długość nie większa niż 70 cm. Waga nie większa niż 2 kg. Po rozłożeniu statyw zapewnia pracę co najmniej w zakresie wysokości 140-170 cm (dopuszczalna większa rozpiętość wysokości pracy). W zestawie ze statywem pokrowiec do transportu. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące na kamerę i statyw | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 10. SYSTEM DO TESTÓW (KOMPLET) – 3 SZTUKI Przedmiotem zamówienia są systemy do testów dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zestaw przeznaczony do przeprowadzania testów i egzaminów szkolnych. Zestaw składa się minimum z: pilotów do głosowania – minimum 26 szt. pilota prowadzącego – 1 szt. odbiornika bezprzewodowego – 1 szt. oprogramowania do przygotowywania i przeprowadzania testów i głosowań; dopuszcza się rozwiązanie, w którym oprogramowanie do testów wymaga współpracy z oprogramowaniem typu MS PowerPoint. Zestaw powinien być zapakowany w walizkę/etui do przechowywania i przenoszenia pilotów i odbiornika. Piloty do głosowania wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną oraz podświetlany wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są min. informacje o wybranej opcji głosowania, poziomie naładowania baterii, sile sygnału i potwierdzeniu odebrania głosu przez system. Piloty zasilane bateryjnie, baterie dostarczone w komplecie (urządzenia gotowe do użytkowania). Pilot prowadzącego musi umożliwiać zdalną obsługę głosowań z dowolnego miejsca w sali. Komunikacja: radiowa RF w paśmie 2.4 GHz. System powinien mieć możliwość udzielania odpowiedzi prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru i krótkich uzasadnień tekstowych. |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 11. CYFROWE SYSTEMY POMIAROWE – 3 SZTUKI Przedmiotem zamówienia są cyfrowe systemy pomiarowe dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Funkcjonalność i przeznaczenie: zestaw mierników parametrów fizycznych i chemicznych, współpracujących z komputerem, stanowiący cyfrowe, mobilne laboratorium fizyczno-chemiczne wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami do przeprowadzania do zbierania, przetwarzania, przesyłania, zapamiętywania informacji pomiarowej oraz interaktywnej wizualizacji, analiz eksperymentów i przygotowywania lekcji. Zestaw zawiera minimum: A. interfejs do łączenia czujników z komputerem poprzez moduł Bluetoooth; interfejs zasilany bateryjnie lub przez port USB, posiada funkcję rejestrowania danych; B. dedykowane oprogramowanie do zbierania, przetwarzania, przesyłania, zapamiętywania informacji pomiarowej oraz interaktywnej wizualizacji; C. Zestaw mierników parametrów fizycznych i chemicznych. Dopuszcza się mierniki na stałe zintegrowane z interfejsem (wbudowane) oraz czujniki zewnętrzne, dowolnie dołączane do interfejsu. W przypadku dołączanych mierników interfejs musi pozwalać na automatyczne rozpoznawanie dołączanych mierników. W skład zestawu mierników powinien wchodzić minimum: 1) czujnik pH z elektrodą- czujnik mierzący zmiany pH w trakcie reakcji chemicznych, pozwalający śledzić przebieg miareczkowania kwas-zasada i monitorować zmiany zachodzące w zbiornikach wodnych w długich przedziałach czasu. Zakres: od 0 do 14 pH.; 2) czujnik ciśnienia atmosferycznego; 3) czujnik ciśnienia absolutnego, zakres minimum 20-400 kPa; 4) czujnik odległości (dalmierz) pozwalający na precyzyjny pomiar odległości, prędkości oraz przyspieszenia różnych obiektów; minimalna odległość pomiaru nie większa niż 20 cm; 5) czujnik do pomiaru stężenia CO2; 6) kolorymetr; 7) czujnik siły umożliwiający badanie zjawiska tarcia, prostego ruchu harmonicznego, zderzeń i siły dośrodkowej. Zakres: +/-10N - +/- 50N. |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 12. WIZUALIZER – 3 SZTUKI Przedmiotem zamówienia są wizualizery dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Wizualizer stacjonarny, typ głowicy: uchylna, przetwornik 1/3" CMOS Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix Częstotliwość odświeżania: 30 FPS Zoom optyczny: 10 x Fokus: automatyczny Wbudowana pamięć min. 120 zdjęć Pilot zdalnego sterowania Podświetlany pulpit wym. min. format A4. Oświetlenie zewnętrzne: 2 lampy LED Wyjścia: HDMI, Composite VGA, Mini jack 3.5 mm Wejścia: VGA (D-Sub15), S-Video Composite, Mikrofon (mini jack 3.5 mm) Porty komunikacyjne: RS232, USB Funkcjonalności: negatyw/pozytyw, stopklatka, tryb foto/tekst, obracanie obrazu, dzielenie ekranu, zabezpieczenie hasłem, automatyczny balans bieli, automatyczna regulacja przesłony, Kensington Lock, pokaz slajdów, wbudowany mikrofon. Oprogramowanie zintegrowane z urządzeniem, powinno pozwalać na używanie wszystkich jego funkcji. Zasilanie : sieciowe, wbudowany zasilacz, 220/230V, kabel zasilający. W zestawie z wizualizerem: przewód VGA, pilot, instrukcja obsługi w j. polskim, oprogramowanie, przewód USB, przystawka do mikroskopu, przewód composite, przewód audio, kabel zasilający , torba/skrzynka do przechowywania |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 23% |  |

| 13. MONITOR INTERAKTYWNY – 3 SZTUKI Przedmiotem zamówienia są monitory (ekrany) interaktywne z OPS dla poniższych placówek oświatowych: SP w Szczekarkowie – 1 szt. SP w Annoborze – 1 szt. SP w Łucce – 1 szt. |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Monitor interaktywny z systemem Android wraz z wbudowanym komputerem OPS (all-in-one) |  |
| Rozmiar i proporcje obrazu | Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 120 cm x 68 cm (przekątna 55 cali), 16:9 |  |
| Kontrast , jasność | 4000:1, 350cd/m2 |  |
| Rozdzielczość | FullHD 1920x1080 |  |
| Ekran | Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, szyba hartowana 4mm, matowa lub z powłoką antyodblaskową. |  |
| Żywotność panelu | 30000 h |  |
| Obiekty odczytu | 10 punktów dotyku, obsługa palcem lub dowolny wskaźnik |  |
| Typ złączy monitora | HDMIx2, VGA, USBx4, RJ45, mini jack 3,5 mm, slot na komputer OPS |  |
| Funkcjonalność | Funkcje autonomiczne (bez podłączonego komputera): przeglądarka internetowa, tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek również przez podłączonych uczestników przez np. smartfony lub komputery), udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzacz treści interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w programie komputerowym interaktywnych lekcji na monitor po przez sieć). Kompatybilność z HID, możliwość pracy pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz możliwość pracy pod kontrolą Linux, Android oraz Mac OS X Komunikacja z zewnętrznym komputerem poprzez port USB |  |
| Wyposażenie dodatkowe i akcesoria | Głośniki wbudowane min. 2x10W, pisak atrapa (2 szt.), pilot zdalnego sterowania z baterią, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł Wi Fi/Bluetooth, zestaw montażowy z uchwytem montażowym, kable przyłączeniowe itp. |  |
| Dane komputera OPS - procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, uzyskujący wynik co najmniej 4500 punktów w teście Passmark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance, według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark http://www.cpubenchmark.net/laptop.html z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest jako załącznik 9 do SIWZ). Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert. | wymagane podanie producenta i modelu procesora |
| Dane komputera OPS - pozostałe | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora. Karta graficzna – zintegrowana. Pamięć RAM min. 4GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 16 GB. Dysk twardy min. 128 GB SSD, Wejścia/wyjścia: USB 3.0 x2, HDMI, audio, WiFi. Karty sieciowe: LAN 10/100/1000 LAN, WLAN 802.11 ac/a/b/g/n. Dopuszcza się złącza współdzielone dla Android i OPS. |  |
| Dane komputera OPS – system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: - pełna integracja z domeną MS Windows opartą na serwerach MS Windows 2012 w zakresie autoryzacji; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - interfejs użytkownika dostępny do wyboru w języku polskim i angielskim. Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach. Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania. W cenę należy wliczyć instalację oraz konfigurację oprogramowania. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta Wymagane dokumenty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Inne wymagania | Wraz z monitorem dostarczyć (w języku polskim) instrukcję użytkownika. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta – minimum 24 miesiące. Warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. Autoryzowany przez producenta (lub innego gwaranta) serwis gwarancyjny w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej lub dokument równoważny- dokument potwierdzający należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT 0% (zakup dla placówki edukacyjnej) |  |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone monitory interaktywne, zostały na koszt Wykonawcy zamontowane w 3 szkołach Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych oraz z uwzględnieniem wyposażenia sal oraz wzrostu osób korzystających z monitorów. Po zamontowaniu Wykonawca musi skalibrować tablicę.

| 14. EKRAN SUFITOWY ELEKTRYCZNIE ROZWIJANY, PODWIESZANY – 1 SZTUKA dla Szkoły Podstawowej w Annoborze |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Opis urządzenia | Ekran obsługiwany za pomocą radiowego pilota zdalnego sterowania. Możliwość zamontowania ekranu na suficie lub na ścianie. Możliwość zatrzymania, rozwijania i zwijania ekranu w dowolnym momencie. Powierzchnia projekcyjna min. 240 x 240 cm . Powierzchnia ekranu ahigroskopijna, odporna na wilgoć, wykonana z materiału niepalnego, wytrzymałego i łatwo zmywalnego. Czarne ramki zwiększające kontrast i ostrość obrazu. Ekran dostarczony wraz z akcesoriami montażowymi oraz kablami przyłączeniowymi. |  |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT – 23% |

| 15. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z WYSIĘGNIKIEM (MOCOWANIEM) I OKABLOWANIEM – 1 sztuka dla Szkoły Podstawowej w Annoborze |
| --- |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | LCD |  |
| Jasność i kontrast | Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 10000:1 |  |
| Rozdzielczość | Rozdzielczość rzeczywista : minimum 1920x1080 (16:9) |  |
| Odległość od ekranu | Wbudowany obiektyw ZOOM. Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,15 – 1,8:1. Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali. Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 11 m. Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni |  |
| Lampa | Moc lampy nie wyższa niż 250W. Żywotność lampy: minimum 4500 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| Porty wejścia/ Wyjścia: | Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), MHL, Złącze USB 2.0 Type B, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack |  |
| Głośność pracy | Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności. |  |
| Głośniki | Wbudowane, moc wbudowanych głośników: minimum 10W. |  |
| Uchwyt | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. Uchwyt mocujący do sufitu dedykowany dla oferowanego projektora. |  |
| Inne parametry/funkcje | zabezpieczenia antykradzieżowe projektora kodem PIN; filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi; wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora |  |
| Okablowanie i akcesoria | Wysięgnik sufitowy do montażu projektora Kabel zasilający umożliwiający podłączenie do gniazda zasilania dostosowany do warunków montażu +- 10 m. Okablowanie umożliwiające podłączenie projektora do komputera/źródła sygnału. Pilot z bateriami. |  |
| Informacje dodatkowe | Stawka VAT – 23% |  |

Zamawiający wymaga, aby dostarczone ekran z projektorem, zostały na koszt Wykonawcy zamontowane w sali szkoły wskazanej przez Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym oraz z uwzględnieniem wyposażenia sali.

| 16. ZESTAW TABLICY INTERAKTYWNEJ – 1 KOMPLET |
| --- |
| Przedmiotem zamówienia są zestawy tablicy interaktywnej składające się z: tablicy interaktywnej, projektora, głośników do tablicy, okablowania i regulowanego wieszaka (statywu) z przeznaczeniem dla Przedszkola w Skrobowie. |
| 16a. Tablica interaktywna – 1 szt. |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | Dotykowa, pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii. Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. |  |
| Obszar interaktywny | Przekątna tablicy (wymiar zewnętrzny) 84” z tolerancją do 0,5”. Obszar interaktywny [szer./wys. cm] minimum 158,0 cm x 117,0 cm. Przekątna wymiaru interaktywnego [cm] co najmniej 197,0 cm. |  |
| Format tablicy | 4 / 3 |  |
| Waga | maksymalnie 25 kg |  |
| Obsługa tablicy / funkcjonalności | Obsługa tablicy dotykowa - za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. W zastawie z tablicą półka oraz dwa pisaki. Sterowanie co najmniej 9 aktywnymi punktami na interaktywnym obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 9 interaktywnych linii, Plug and play - tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma konieczności instalowania sterowników, Rozpoznawanie gestów (multigesture), Korelacja z głośnikami polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB. Współpraca z systemem operacyjnym Windows 7/8/10. |  |
| Oprogramowanie tablicy | Wraz z urządzeniem dostarczyć umożliwiający wykorzystanie funkcjonalności tablicy program do przygotowywania i przeprowadzenia interaktywnych lekcji. Cechy programu: narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", podgląd obrazu z kamery / wizualizera, biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych 3D (obracanie i powiększanie obiektów), korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu, wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop). integracja się z programami biurowymi pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). rozpoznawanie pisma odręcznego, tworzenie figur geometrycznych, linii, strzałek itp.; biblioteka zdjęć, ikon, grafik |  |
| Wyposażenie i akcesoria montażowe | Półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, okablowanie. |  |
| Wymagania | Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE Wymagany dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Inne wymagania | Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta – minimum 60 miesięcy na tablicę interaktywną, minimum 12 miesięcy na pozostałe komponenty. warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| 16b. Projektor do tablicy interaktywnej – 1 szt. |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia | DLP |  |
| Jasność i kontrast | Jasność minimum 3000 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 16000:1 |  |
| Rozdzielczość | Rozdzielczość rzeczywista : minimum 1024x768 (XGA), format matrycy 4:3 |  |
| Odległość od tablicy | Projektor krótkoogniskowy. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu z odległości nie większej niż 50 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji. Odległość od ekranu dla obrazu 80" maks. 105 cm. |  |
| Lampa | Moc lampy maksimum 250W. Żywotność lampy: minimum 4500 godzin w trybie pełnej jasności. Typowa żywotność lampy wynikająca z przeprowadzanych testów producenta do 10000 godzin w trybie oszczędnym. |  |
| Porty wejścia/ Wyjścia: | HDMI, 2x VGA, Composite, S-Video, Audio In, Audio Out, RS232, USB typu B |  |
| Głośność pracy | Nie więcej niż 30 dB w trybie eco |  |
| Głośniki | Wbudowane, moc wbudowanych głośników: minimum 2W. |  |
| Inne parametry/funkcje | - wyłączenie wyświetlanego obrazu bez konieczności wyłączenia projektora, - automatyczne wyłączanie projektora po upływie określonego czasu, gdy nie jest on używany, - ponowne szybkie włączenie projektora bez konieczności chłodzenia lampy, - projektor przystosowany do pracy 24/7 |  |
| Okablowanie i akcesoria | Kabel HDMI oraz kabel zasilający umożliwiający podłączenie do gniazda zasilania dostosowany do warunków montażu +- 10m. Pilot z bateriami. |  |
| Wymagania | `Wymagany sprzęt spełnia następujące wymogi i posiada Deklaracje CE Wymagany dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. |  |
| Gwarancja | Dostawcy lub producenta sprzętu – minimum 24 miesiące na rzutnik i lampę | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| 16c. Głośniki do tablicy interaktywnej – 1 komplet |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Wymagania techniczne | Zestaw nagłaśniający przystosowany do współpracy z oferowaną tablicą interaktywną. Minimum 2 głośniki o mocy min. 20W x 2 = 40W RMS. Wejścia (w obudowie głośników lub w HUB): mikro USB x2 USB do podłączenia tablicy, HDMI USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, gniazdo słuchawkowe (minijack), gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack), zasilanie, min. 2 x cinch do podłączenia głośników (w HUB). Walory użytkowe: przyciski + i – do regulacji głośności, mocowanie bezpośrednio do ramy tablicy, korelacja z tablicą polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB. |  |
| Okablowanie i akcesoria montażowe | Konieczne do montażu głośników wraz z rzutnikiem i tablicą. |  |
| Gwarancja | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy, przy czym warunki gwarancji muszą: a) umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu u uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, c) przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. |  |
| 16d. Statyw (wieszak) do tablicy regulowany – 1 sztuka |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
|  | Statyw (wieszak) mocowany do ściany, przeznaczony do montażu stacjonarnego oferowanej tablicy interaktywnej wraz z projektorem. Posiada ramię do projektora z wysięgnikiem, umożliwiającym montaż oferowanego projektora nad tablicą; maksymalna długość wysięgnika 120 cm. Ramię do projektora obracalne, pozwala na precyzyjne ustawienie oka soczewki względem tablicy. Posiada możliwość złożenia wysięgnika z projektorem do boku tablicy. Mechanizm statywu po zamontowaniu pozwala na płynną (bezstopniową) regulację wysokości zestawu (razem tablicy i projektora) w zakresie minimum +/- 40 cm, bez użycia nadmiernej siły. Wszystkie ruchome elementy statywu możliwe do regulowania bez użycia specjalistycznych narzędzi. Statyw (wieszak) wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo w jasnych barwach (biały lub odcienie szarości). |  |
| Inne | Stawka VAT 23% |  |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia

Zamawiający wymaga, aby dostarczone zestawy tablicy interaktywnej z rzutnikiem i okablowaniem oraz głośnikami, zostały na koszt Wykonawcy zamontowane w sali przedszkola Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych oraz z uwzględnieniem wyposażenia sal oraz wzrostu osób korzystających z tablic. Po zamontowaniu Wykonawca musi skalibrować tablicę.

| 17. PODŁOGA INTERAKTYWNA Z OPROGRAMOWANIEM – 1 KOMPLET z przeznaczeniem dla Przedszkola w Skrobowie |
| --- |
| 17a. Podłoga interaktywna – 1 szt. |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Wymagany sprzęt fabrycznie nowy - podać rok produkcji | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Wymagania ogólne | Interaktywne urządzenie projekcyjne zawierające w jednej zamkniętej obudowie wszystkie elementy niezbędne do pracy urządzenia, w tym czujnik ruchu, projektor i komputer. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny dywan, który pozwala na wyświetlanie interaktywnych gier i animacji. Urządzenie musi być kompletne, do jego prawidłowego działania nie jest konieczne dołączanie jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania elementów ruchomych i luster mogących stanowić zagrożenie dla dzieci korzystających z podłogi interaktywnej. Podłoga interaktywna w komplecie powinna zawierać: 1) wbudowany detektor ruchu 2) wbudowany projektor krótkoogniskowy o jasności nie mniejszej niż 3200 ANSI lumenów i żywotności lampy nie krótszej niż 4000 godzin, 3) wbudowany komputer klasy PC z systemem operacyjnym, 4) zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych 5) pilot zdalnego sterowania 6) wbudowane gniazdo USB (minimum 2 gniazda) 7) wbudowane gniazdo VGA 8) wbudowane gniazdo LAN (RJ-45) 9) wbudowane gniazdo Audio (Jack 6,3 mm) 12) kabel zasilający 13) instrukcję obsługi w j. polskim. |  |
| Obszar interaktywny | Wyświetlany obszar interaktywny musi mieć kształt zbliżony do prostokąta i rozmiar minimum 2x3 metry, przy wysokości zawieszenia 3-3,5 m. Poprawność działania urządzenia musi być zapewniona w pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 5 metrów. Obszar interaktywny musi działać poprawnie w każdym pomieszczeniu i na dowolnym podłożu bez konieczności montowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń elektronicznych czy rozkładania dedykowanych mat. |  |
| Obsługa / funkcjonalności | Sterowanie pracą urządzenia, w tym włączenie i wyłączanie oraz obsługa menu i wybór gier musi być realizowana za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą dotykowego menu (wybór gier). Urządzenie posiada wbudowaną funkcję odtwarzania gier w trybie automatycznym z predefiniowanym czasem trwania pojedynczej gry. Obsługa gier/animacji przez użytkowników (dzieci) wyłącznie za pomocą ruchu ciała (rąk, nóg, głowy, itp.) bez zakładania dodatkowych czujników i innych elementów elektronicznych. |  |
| Oprogramowanie edukacyjne | Oprogramowanie zawierające minimum 40 gier i zabaw edukacyjnych, zgodnych z treściami wskazanymi w podstawie programowej dla przedszkoli, w tym dotyczących zagadnień: a) kształtowania umiejętności społecznych, porozumiewania się dzieci z dorosłymi; b) kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; c) wspierania rozwoju intelektualnego i rozbudzania zainteresowań; d) wychowania prozdrowotnego; e) dbałości o bezpieczeństwo; f) kultury i sztuki; g) wychowania rodzinnego, patriotycznego i obywatelskiego |  |
| Wyposażenie i akcesoria montażowe | Wieszak z regulowaną wysokością do zamocowania na suficie pomieszczenia, akcesoria montażowe, kabel zasilający (ok. 10 m), korytko montażowe. |  |
| Inne wymagania | Wbudowane nagłośnienie o mocy nie mniejszej niż 20 W, Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu głośników, Możliwość podłączenia urządzenia do Internetu za pomocą sieci kablowej, sieci WiFi lub modemu gsm; moduł Wi-Fi w komplecie, Możliwość zdalnego wykonywania uaktualnień oprogramowania za pomocą sieci Internet bez udziału użytkownika, Możliwość zdalnego odczytywania parametrów pracy urządzenia, w tym m.in. aktualnej wersji oprogramowania, łącznego czasu pracy urządzenia, statystyk pracy poszczególnych aplikacji, parametrów serwisowych (np. temperatura, obciążenie procesora) bez udziału użytkownika; Możliwość zdalnego zalogowania się na urządzenie w celu przeprowadzenia ewentualnych akcji serwisowych, Standardowe zasilanie 230 V bez konieczności wydzielania dedykowanych linii zasilających. |  |
| Gwarancja | Dostawcy sprzętu lub producenta – minimum 24 miesiące. Warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. | (proszę podać dokładną wielkość w miesiącach) |
| Stawka VAT | 0% (zakup dla przedszkola publicznego) |  |
| 17b. Oprogramowanie rewalidacyjne |
| Nazwa oferowanego oprogramowania | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Producent | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Typ/model | /Wypełnia Wykonawca/ |
| Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru(wypełnia Wykonawca) |
| Gry i animacje posiadające zarówno funkcję edukacyjną, jak i rehabilitacyjną dla dzieci o różnym stopniu dysfunkcji. W porównaniu do innych gier i animacji (podstawowych/edukacyjnych), posiadają one bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła, zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy, spowolnioną dynamikę gier, powiększone elementy aktywne, co powoduje, że gry są bardziej przystępne w odbiorze. Pakiet zawiera minimum 16 różnych gier i animacji. W grach wyszczególniono różne poziomy trudności, uczestnik zabawy otrzymuje wyraźną nagrodę po udanym wykonaniu zadania (np. oklaski). Gry i zabawy (animacje) służą rozwijaniu następujących funkcji: • koncentracji uwagi oraz koncentracji wzrokowo ruchowej • poprawnego wykonywania instrukcji • rozwijania orientacji przestrzennej • funkcji odprężająco-relaksujących, w tym zmniejszania napięcia mięśniowego • pobudzania do wyrażania pozytywnych emocji • rozwijania dużej motoryki, wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych. Oferowane w pakiecie gry muszą być w pełni funkcjonalne na zaoferowanym urządzeniu podłogi interaktywnej. |  |

Dostarczone licencje i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane, wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia

Zamawiający wymaga, aby dostarczony zestawy podłogi interaktywnej został na koszt Wykonawcy zamontowany w sali przedszkola Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym. Wykonawca musi zapewnić akcesoria i materiały montażowe.

………………………………..………………………..	……………………………………………………………………………

Miejscowość i data	Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 1.2.1 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Szkoły Podstawowej w Annoborze.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej w technologii 2,4 GHz oraz 5 GHz dla urządzeń mobilnych w budynku szkoły.

W obiekcie należy rozmieścić szafę dystrybucyjną oraz punkty dostępowe w sposób umożliwiający pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej wnętrza budynku (patrz rysunek poglądowy). Typologia sieci – projektowana sieć ma postać gwiazdy, której centrum jest serwerownia (okablowanie – skrętka). Od każdego punktu dostępowego należy poprowadzić kabel sieciowy do szafy dystrybucyjnej. Każdorazowo długość jednego odcinka kabla sieciowego nie powinna przekraczać 100 metrów. Do wspomnianej szafy należy również doprowadzić kabel zasilania 230V i zakończyć go gniazdem oraz kabel sieciowy biegnący ze szkolnego źródła internetu. Całość okablowania należy poprowadzić w kanale elektroinstalacyjnym o wielkości właściwej dla poszczególnych odcinków tras. Na każdym końcu kabla powinien znajdować się opis – etykieta.

Router i przełącznik sieciowy zasilany z umieszczonego w szafie dystrybucyjnej zasilacza UPS za pośrednictwem listwy zasilającej.

Wykonawca dostarczy urządzenia sieciowe wyposażone w najnowszy firmware dostępny na dzień odbioru prac. Wykonawca dokona montażu, konfiguracja i instalacji sprzętu. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szkoły z podstawowej obsługi parametrów sieci bezprzewodowej oraz przekaże niezbędne do tego celu hasła dostępowe.

Zestawienie sprzętu

1. Serwer plików - 2 dyskowy umożliwiający składowanie danych – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ/funkcje | Urządzenie sieciowe NAS – serwer plików, serwer DHCP |
| Obudowa | Wolnostojąca |
| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu rdzeni minimum 3 GHz |
| Wbudowana pamięć RAM | 4GB |
| Maks. liczba dysków | 4 |
| Hot Swap | Tak |
| Minimalna pojemność zainstalowanych dysków | 2 x 4TB |
| RAID | Tak |
| Poziomy RAID | 0 ,1 |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 2 x USB 3.0 |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |
| Certyfikaty i standardy | deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |

2. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, IPS, kontrolę aplikacji, VPN i web filtering z dołączonymi licencjami na aktualizacje oprogramowania |
| Porty switch RJ45 Gigabit: | 6 |
| Porty SFP | 2 |
| Porty USB: | 1 |
| Przepustowość firewalla (1518 byte UDP) | 4 Gbit/s |
| Równoczesne sesje: | 1 mln |
| Nowe sesje na sekundę: | 30000 |
| Certyfikaty i standardy | – deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |
| Dodatkowe informacje | sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich |
| Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania | w języku polskim, dołączone do sprzętu |
| Gwarancja | okres gwarancji udzielony przez dostawcę 36 miesięcy |
| Licencje na aktualizacje oprogramowania i definicje zagrożeń | dołączone licencje na aktualizacje oprogramowania na okres nie krótszy niż okres gwarancji |

3. Kontroler WLAN – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Dwurdzeniowy |
| Wbudowana pamięć RAM | 2GB |
| Zużycie energii | Maks 15W |
| Zasilanie | PoE lub USB |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 1 x USB |
| Wymogi i funkcjonalności | • Kontroler kompatybilny z proponowanymi punktami dostępowymi i umożliwia zarządzanie nimi • Scentralizowane zarządzanie siecią Wi-Fi • Zarządzanie siecią z dowolnego miejsca • Wspólna aktualizacja firmware'u AP • Zarządzanie pogrupowanymi AP Zarządzanie webowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

4. Punkt dostępowy - 3 szt. urządzeń typu Access Point

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu |
| Interfejsy | 10/100/1000 Mbps |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Szyfrowanie | WPA,WPA2,WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit |
| Obsługiwana częstotliwość | 2.4 i 5GHz |
| Gwarancja | 24 miesiące |

5. Zasilacz UPS – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS do zasilania serwera |
| Obudowa | Rack |
| Moc wyjściowa | 1800 W |
| Zimny start | Tak |
| Ilość gniazd wyjściowych | 6 |
| Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

6. Elementy infrastruktury sieciowej z montażem – 1 komplet

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Szafa dystrybucyjna | rack 19” wisząca, 9U; drzwi przeszklone – do montażu urządzeń: przełącznika sieciowego, routera i zasilacza UPS | 1 |
| UPS | 650VA | 1 |
| Listwa zasilająca | wtyk powinien być zgodny z wyjściami zasilacza UPS – do podłączenia zasilania dla urządzeń znajdujących się w szafie dystrybucyjnej | 1 |
| Switch rack | 16x10/100/1000Mbps | 1 |
| Switch rack | 8x10/100/1000Mbps | 1 |
| Gniazdo LAN | natynkowe 2xRJ45 kat 5e | 2 |
| Gniazdo LAN | natynkowe 1xRJ45 kat 5e | 13 |
| Gniazdo elektryczne | Przystosowane do montażu jako zakończenie kabla elektrycznego, do zamontowania w szafie dystrybucyjnej | 1 |
| Skrzynka elektryczna | IP65 300x400mm | 1 |
| Kabel UTP | Kabel UTP kategorii 5e drut – do wykonania szkieletu sieci | ok 140 metrów |
| Kanał elektroinstalacyjny | Zamykane listwy proste oraz narożniki | ok 80 metrów |
| Kabel elektryczny | 3 żyły o przekroju rdzenia 1,5mm2 | ok 25 metrów |
| Materiały instalacyjne | Wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, np. kołki, wkręty itp. | Wg potrzeb |

7. Klimatyzator – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Urządzenie do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem. |
| Moc chłodnicza | 5 kW |
| Tryb pracy | Chłodzenie Wentylacja Osuszanie |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 50 m2 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ |
| Typ jednostki | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji przeznaczona do pracy całorocznej. Praca w technologii inwerterowej. |
| Zawartość zestawu | Pilot zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna wraz z elementami montażowymi, jednostka zewnętrzna wraz z elementami montażowymi. instrukcja obsługi. |
| Uwagi | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodzącym (np. R410A). |
| Montaż | Montaż klimatyzacji obejmuje: Przewiert przez ścianę zewnętrzną Postawienie lub umocowanie jednostki zewnętrznej Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją chłodniczą do 5m Odprowadzenie skroplin Podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej instalacji elektrycznej Sprawdzenie szczelności układu Uruchomienie systemu klimatyzacji Instruktaż z obsługi klimatyzacji Dostawca/Wykonawca zapewni wszelkie przewody, uchwyty i materiały. |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

Rys. 1: Parter

Załącznik 1.2.1. Rysunek 1a

.............................................................		       ………………………………………………………….

(miejscowość i data)                             	   (podpis i pieczęć osoby/osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1.2.2 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej w technologii 2,4 GHz oraz 5 GHz dla urządzeń mobilnych w budynku szkoły.

W obiekcie należy rozmieścić szafę dystrybucyjną oraz punkty dostępowe w sposób umożliwiający pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej wnętrza budynku (patrz rysunek poglądowy – minimum 26 sal, oznaczone kolorem zielonym). Typologia sieci – projektowana sieć ma postać gwiazdy, której centrum jest serwerownia (okablowanie – skrętka). Od każdego punktu dostępowego należy poprowadzić kabel sieciowy do szafy dystrybucyjnej. Każdorazowo długość jednego odcinka kabla sieciowego nie powinna przekraczać 100 metrów. Do wspomnianej szafy należy również doprowadzić kabel zasilania 230V i zakończyć go gniazdem oraz kabel sieciowy biegnący ze szkolnego źródła internetu. Całość okablowania należy poprowadzić w kanale elektroinstalacyjnym o wielkości właściwej dla poszczególnych odcinków tras. Na każdym końcu kabla powinien znajdować się opis – etykieta.

Router i przełącznik sieciowy zasilany z umieszczonego w szafie dystrybucyjnej zasilacza UPS za pośrednictwem listwy zasilającej.

Wykonawca dostarczy urządzenia sieciowe wyposażone w najnowszy firmware dostępny na dzień odbioru prac. Wykonawca dokona montażu, konfiguracja i instalacji sprzętu. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szkoły z podstawowej obsługi parametrów sieci bezprzewodowej oraz przekaże niezbędne do tego celu hasła dostępowe.

Zestawienie sprzętu

1. Serwer plików - 2 dyskowy umożliwiający składowanie danych – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ/funkcje | Urządzenie sieciowe NAS – serwer plików, serwer DHCP |
| Obudowa | Wolnostojąca |
| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu rdzeni minimum 3 GHz |
| Wbudowana pamięć RAM | 4GB |
| Maks. liczba dysków | 4 |
| Hot Swap | Tak |
| Minimalna pojemność zainstalowanych dysków | 2 x 4TB |
| RAID | Tak |
| Poziomy RAID | 0 ,1 |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 2 x USB 3.0 |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |
| Certyfikaty i standardy | deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |

2. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, IPS, kontrolę aplikacji, VPN i web filtering z dołączonymi licencjami na aktualizacje oprogramowania |
| Porty switch RJ45 Gigabit: | 6 |
| Porty SFP | 2 |
| Porty USB: | 1 |
| Przepustowość firewalla (1518 byte UDP) | 4 Gbit/s |
| Równoczesne sesje: | 1 mln |
| Nowe sesje na sekundę: | 30000 |
| Certyfikaty i standardy | – deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |
| Dodatkowe informacje | sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich |
| Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania | w języku polskim, dołączone do sprzętu |
| Gwarancja | okres gwarancji udzielony przez dostawcę 36 miesięcy |
| Licencje na aktualizacje oprogramowania i definicje zagrożeń | dołączone licencje na aktualizacje oprogramowania na okres nie krótszy niż okres gwarancji |

3. Kontroler WLAN – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Dwurdzeniowy |
| Wbudowana pamięć RAM | 2GB |
| Zużycie energii | Maks 15W |
| Zasilanie | PoE lub USB |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 1 x USB |
| Wymogi i funkcjonalności | • Kontroler kompatybilny z proponowanymi punktami dostępowymi i umożliwia zarządzanie nimi • Scentralizowane zarządzanie siecią Wi-Fi • Zarządzanie siecią z dowolnego miejsca • Wspólna aktualizacja firmware'u AP • Zarządzanie pogrupowanymi AP Zarządzanie webowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

4. Punkt dostępowy - 8 szt. urządzeń typu Access Point

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu |
| Interfejsy | 10/100/1000 Mbps |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Szyfrowanie | WPA,WPA2,WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit |
| Obsługiwana częstotliwość | 2.4 i 5GHz |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

5. Zasilacz UPS – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS do zasilania serwera |
| Obudowa | Rack |
| Moc wyjściowa | 1800 W |
| Zimny start | Tak |
| Ilość gniazd wyjściowych | 6 |
| Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

6. Elementy infrastruktury sieciowej z montażem – 1 komplet

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Szafa dystrybucyjna | rack 19” wisząca, 9U; drzwi przeszklone – do montażu urządzeń: przełącznika sieciowego, routera i zasilacza UPS | 1 |
| UPS | 650VA | 1 |
| Listwa zasilająca | wtyk powinien być zgodny z wyjściami zasilacza UPS – do podłączenia zasilania dla urządzeń znajdujących się w szafie dystrybucyjnej | 1 |
| Switch rack | 16x10/100/1000Mbps | 1 |
| Switch rack | 8x10/100/1000Mbps | 1 |
| Gniazdo LAN | natynkowe 1xRJ45 kat 5e – umiejscowienie: piętro - sala 16 i 17 oraz 30, (na ścianach frontowych); parter - sala 11, 12 i 20 (na ścianach frontowych). | 6 |
| Gniazdo elektryczne | Przystosowane do montażu jako zakończenie kabla elektrycznego, do zamontowania w szafie dystrybucyjnej | 1 |
| Skrzynka elektryczna | IP65 300x400mm | 1 |
| Kabel UTP | Kabel UTP kategorii 5e drut – do wykonania szkieletu sieci | ok 700 metrów |
| Kanał elektroinstalacyjny | Zamykane listwy proste oraz narożniki | ok 250 metrów |
| Kabel elektryczny | 3 żyły o przekroju rdzenia 1,5mm2 | ok 40 metrów |
| Materiały instalacyjne | Wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, np. kołki, wkręty itp. | Wg potrzeb |

7. Klimatyzator – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Urządzenie do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem. |
| Moc chłodnicza | 5 kW |
| Tryb pracy | Chłodzenie Wentylacja Osuszanie |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 50 m2 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ |
| Typ jednostki | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji przeznaczona do pracy całorocznej. Praca w technologii inwerterowej. |
| Zawartość zestawu | Pilot zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna wraz z elementami montażowymi, jednostka zewnętrzna wraz z elementami montażowymi. instrukcja obsługi. |
| Uwagi | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodzącym (np. R410A). |
| Montaż | Montaż klimatyzacji obejmuje: Przewiert przez ścianę zewnętrzną Postawienie lub umocowanie jednostki zewnętrznej Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją chłodniczą do 5m Odprowadzenie skroplin Podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej instalacji elektrycznej Sprawdzenie szczelności układu Uruchomienie systemu klimatyzacji Instruktaż z obsługi klimatyzacji Dostawca/Wykonawca zapewni wszelkie przewody, uchwyty i materiały. |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

.............................................................		       ………………………………………………………….

(miejscowość i data)                             	   (podpis i pieczęć osoby/osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1.2.3 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej w technologii 2,4 GHz oraz 5 GHz dla urządzeń mobilnych w budynku szkoły.

W obiekcie należy rozmieścić szafę dystrybucyjną oraz punkty dostępowe w sposób umożliwiający pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej wnętrza budynku (patrz rysunek poglądowy). Typologia sieci – projektowana sieć ma postać gwiazdy, której centrum jest serwerownia (okablowanie – skrętka). Od każdego punktu dostępowego należy poprowadzić kabel sieciowy do szafy dystrybucyjnej. Każdorazowo długość jednego odcinka kabla sieciowego nie powinna przekraczać 100 metrów. Do wspomnianej szafy należy również doprowadzić kabel zasilania 230V i zakończyć go gniazdem oraz kabel sieciowy biegnący ze szkolnego źródła internetu. Całość okablowania należy poprowadzić w kanale elektroinstalacyjnym o wielkości właściwej dla poszczególnych odcinków tras. Na każdym końcu kabla powinien znajdować się opis – etykieta.

Router i przełącznik sieciowy zasilany z umieszczonego w szafie dystrybucyjnej zasilacza UPS za pośrednictwem listwy zasilającej.

Wykonawca dostarczy urządzenia sieciowe wyposażone w najnowszy firmware dostępny na dzień odbioru prac. Wykonawca dokona montażu, konfiguracja i instalacji sprzętu. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szkoły z podstawowej obsługi parametrów sieci bezprzewodowej oraz przekaże niezbędne do tego celu hasła dostępowe.

Zestawienie sprzętu

1. Serwer plików - 2 dyskowy umożliwiający składowanie danych – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ/funkcje | Urządzenie sieciowe NAS – serwer plików, serwer DHCP |
| Obudowa | Wolnostojąca |
| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu rdzeni minimum 3 GHz |
| Wbudowana pamięć RAM | 4GB |
| Maks. liczba dysków | 4 |
| Hot Swap | Tak |
| Minimalna pojemność zainstalowanych dysków | 2 x 4TB |
| RAID | Tak |
| Poziomy RAID | 0 ,1 |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 2 x USB 3.0 |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |
| Certyfikaty i standardy | deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |

2. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, IPS, kontrolę aplikacji, VPN i web filtering z dołączonymi licencjami na aktualizacje oprogramowania |
| Porty switch RJ45 Gigabit: | 6 |
| Porty SFP | 2 |
| Porty USB: | 1 |
| Przepustowość firewalla (1518 byte UDP) | 4 Gbit/s |
| Równoczesne sesje: | 1 mln |
| Nowe sesje na sekundę: | 30000 |
| Certyfikaty i standardy | – deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - należy dostarczyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu przed podpisaniem umowy |
| Dodatkowe informacje | sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich |
| Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania | w języku polskim, dołączone do sprzętu |
| Gwarancja | okres gwarancji udzielony przez dostawcę 36 miesięcy |
| Licencje na aktualizacje oprogramowania i definicje zagrożeń | dołączone licencje na aktualizacje oprogramowania na okres nie krótszy niż okres gwarancji |

3. Kontroler WLAN – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Dwurdzeniowy |
| Wbudowana pamięć RAM | 2GB |
| Zużycie energii | Maks 15W |
| Zasilanie | PoE lub USB |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 1 x USB |
| Wymogi i funkcjonalności | • Kontroler kompatybilny z proponowanymi punktami dostępowymi i umożliwia zarządzanie nimi • Scentralizowane zarządzanie siecią Wi-Fi • Zarządzanie siecią z dowolnego miejsca • Wspólna aktualizacja firmware'u AP • Zarządzanie pogrupowanymi AP Zarządzanie webowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

4. Punkt dostępowy - 4 szt. urządzeń typu Access Point

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu |
| Interfejsy | 10/100/1000 Mbps |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Szyfrowanie | WPA,WPA2,WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit |
| Obsługiwana częstotliwość | 2.4 i 5GHz |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

5. Zasilacz UPS – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS do zasilania serwera |
| Obudowa | Rack |
| Moc wyjściowa | 1800 W |
| Zimny start | Tak |
| Ilość gniazd wyjściowych | 6 |
| Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

6. Elementy infrastruktury sieciowej z montażem – 1 komplet

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Szafa dystrybucyjna | rack 19” wisząca, 9U; drzwi przeszklone – do montażu urządzeń: przełącznika sieciowego, routera i zasilacza UPS | 3 |
| UPS | 650VA | 3 |
| Listwa zasilająca | wtyk powinien być zgodny z wyjściami zasilacza UPS – do podłączenia zasilania dla urządzeń znajdujących się w szafie dystrybucyjnej | 3 |
| Switch rack | 16x10/100/1000Mbps | 3 |
| Switch rack | 8x10/100/1000Mbps | 1 |
| Gniazdo LAN | natynkowe 2xRJ45 kat 5e | 2 |
| Gniazdo LAN | natynkowe 1xRJ45 kat 5e | 13 |
| Gniazdo elektryczne | Przystosowane do montażu jako zakończenie kabla elektrycznego, do zamontowania w szafie dystrybucyjnej | 3 |
| Skrzynka elektryczna | IP65 300x400mm | 1 |
| Kabel UTP | Kabel UTP kategorii 5e drut – do wykonania szkieletu sieci | ok 350 metrów |
| Kanał elektroinstalacyjny | Zamykane listwy proste oraz narożniki | ok 100 metrów |
| Kabel elektryczny | 3 żyły o przekroju rdzenia 1,5mm2 | ok 25 metrów |
| Materiały instalacyjne | Wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, np. kołki, wkręty itp. | Wg potrzeb |

7. Klimatyzator – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane przez zamawiającego parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Urządzenie do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem. |
| Moc chłodnicza | 5 kW |
| Tryb pracy | Chłodzenie Wentylacja Osuszanie |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 50 m2 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ |
| Typ jednostki | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji przeznaczona do pracy całorocznej. Praca w technologii inwerterowej. |
| Zawartość zestawu | Pilot zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna wraz z elementami montażowymi, jednostka zewnętrzna wraz z elementami montażowymi. instrukcja obsługi. |
| Uwagi | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodzącym (np. R410A). |
| Montaż | Montaż klimatyzacji obejmuje: Przewiert przez ścianę zewnętrzną Postawienie lub umocowanie jednostki zewnętrznej Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją chłodniczą do 5m Odprowadzenie skroplin Podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej instalacji elektrycznej Sprawdzenie szczelności układu Uruchomienie systemu klimatyzacji Instruktaż z obsługi klimatyzacji Dostawca/Wykonawca zapewni wszelkie przewody, uchwyty i materiały. |
| Gwarancja | Wymagany termin: min. 24 miesiące |

Rys. 1: Parter

Rys. 2: Piętro I

.............................................................		       ………………………………………………………….

(miejscowość i data)                             	   (podpis i pieczęć osoby/osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)